服 务 宗 旨

保证产品质量     讲究企业信誉

坚持服务第一     力求用户满意

产品质量保证

产品质量保证书 在正确使用情况下，从购买之日起一年内发生故障时， 有本厂质量保证书或发票，本厂技术服务部负责上门免费修理。 如自行拆修人为损坏或超过保修期等不属保修范围内的，只可负责免费修理，更换零件费用自负。

大田塑胶机械厂

脱水(油)烘干机使用说明书

一、各部位名称

- 主要技术指标

|  | 400型 | 500型 |
| --- | --- | --- |
| 转筒尺寸 | Ф400×H 300mm | Ф500×H 400mm |
| 外型尺寸 | 650×800×800 | 800×1000×850 |
| 转筒载重 | 35 kg | 75 kg |
| 转筒转速 | 630转/分 | 530转/分 |
| 工作电压 | 380V | 380V |
| 电机功率 | 0.75kw | 1.1kw |
| 电热丝功率 | 3kw | 3kw |

三、使用方法

1、在开机使用前，应先检查电源的接合，转筒的固定位置是否正确，接上电源，打开上盖，接通电机开关，让转筒空转运行，转向应与壳体内标指箭头示向相同，接通电热丝开关，数分钟后可有热风排出，若电热丝经过5分钟工作，仍未有热风排出，应停机检查电热丝排风口是否堵塞。

2、干燥工作应放下盖子，装卸工件要停机，注意工件要均匀分布在转筒内，否则会离心力不平行，使脱水机会猛烈摇动。转筒装工件不能超载，2也不要过满，若干燥工件细小密度大，或易储存液体，先离心干燥1-2分钟，取出转筒，将工件翻动位置，再进行加热离心干燥，以达到满意的效果。

3、要使转筒停转，先将电机关停，再用脚踩刹车板，但切记不能关电机进行刹车，脱水机可不加热进行单独离心干燥，但不能关停电机单独加热进行干燥。

4、使用脱水机前，应参读说明书，懂得操作原理，为确保安全生产，应经常检查及保养好脱水机，定期向轴承添加优质润滑油脂，保持脱水机良好。

四、常见故障及排除方法

| 故 障 | 产生原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 不转动 | 1.电机烧毁 2.缺相 3.皮带松脱或破断 | ·更换电机 ·检查各开关接触是否良好 ·保险丝有否烧断 ·调整电机位置或更换皮带 |
| 温度不正常 | 1.风叶逆转 2.发热管烧毁 3.发热管导电线烧断 | ·对调电源相线改变电机转向 ·更换发热管 ·更换发热管导电线 |
| 振动或噪音大 | 1.工件放置不均匀 2.干燥机安装不稳 3.轴承失油 4.轴承破损 5.轴承座固定螺栓松动 | ·停机并将工件放置均匀 ·重新安装平稳干燥机 ·重新将轴承座固定螺栓紧固 ·从压油怀中压注入足够的高温润滑脂 ·更换轴承 |
| 制动失灵 | 刹车皮磨损过多 | ·更换刹车皮 |

# Text boxes

目

规

项

格

发热开关

转筒开关

二00八 年  月

地址：广东省深圳市宝安区公明镇

电话：0755-81445855  http:// www.datmachine.cn

传真：0755-81445311  e-mail:caojingshen@126.com

电机部位

刹车板

发热部分